## Slide 1
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Konzulens: Firtha Gergely
Önálló labor 2

## Slide 2
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Motiváció
  A fej/fülhallgató sokkal gyakrabban használt, elérhetőbb és univerzálisabb eszköz, mint a térhangzást reprodukáló hangrendszerek
  Jelenleg legelterjedtebb módszer az amplitúdó-panorámázás, ennél sokkal élethűbb érhető már el

## Slide 3
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Mivel foglalkozik a binauralizáció?
  Dobhártyán „mérhető” jelek meghatározása és reprodukciója a forrás és hallgató geometriai elrendezésének figyelembevételével
  Pl a fej árnyékoló hatása, az úthosssz-különbségből adódó fáziskülönbség, a fülkagyló hatása nagy frekvenciákon
  Műfejes mérés – HRTF formátum

## Slide 4
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Teremhangzások tipikus modellezése
  Impulzusválasz modellezése – zengetők
  Mérés – gerjesztési és mérési pont fix, a mérési pont ritkán rendelkezik a fej karakterisztikáival
  Nem pozíció- és irányfüggő

## Slide 5
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Tükörforrások módszere (Mirror Image Method - MSM)
  Reflexiók modellezésére használatos
  A szoba peremfeltételeit elégíti ki a szobán kívülre tükrözött pontforrásokal
  Többszörös visszaverődések számolásakor exponenciálisan nő a számítási igény, ezt a modell finomításával lehet elkerülni (kilépési feltételek)
  Sarkok környékén pontatlan modell, konkáv belső terekre bonyolult a kiterjesztése
  Kiterjeszthető a reflexió aluláteresztő jellegével
  Csak síklapokra működik

## Slide 6
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Célom a félévben
  Olyan adatstruktúra létrehozása, mely egy adott termet geometriai és akusztikai paramétereivel jellemez
  A paraméterek figyelembevételével tükörforrás elrendezés meghatározása és tárolása
  Cél: a tükörforrás-elrendezés hatékony binauralizálása (HRTF-szűrése) a vevő pozíciójának figyelembevételével

## Slide 7
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Adott paraméterek
  Falak – legalább 3 sarokpont jobbsodrású rendszerben
  A falak reflexiós tényezője
  A forrás pozíciója, iránya, iránykarakterisztikája
  (A hallgató pozíciója, iránya)
Számított adatok
  Tükörforrások helye
  Irányultsága
  Érvényessége
  Forrástényezője

## Slide 8
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve

## Slide 9
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Másodrendű visszaverődések – 381 forrás

## Slide 10
Realtime Binauralizáció fejkövetéssel kiegészítve
Harmadrendű visszaverődések – több mint 7000 forrás